## Slide 1: بسم الله الرحمن الرحیم دانشکده فنی و حرفه ای ملاصدرا
جوشکاری و ورق کاری
بهار 1399

## Slide 2: مقدمه ای بر جوشکاری
بشر اولیه زمانی که فلز را شناخت و به نحوه ذوب و ریخته گری آن پی برد در زمینه اتصال قطعات فلزی تلاشهای زیادی کرد و توانست لحیم کاری و بعضی از روشهای ساده جوشکاری را ابداع نماید. در کاوشهای باستان شناسی دست بندهای طلایی پیدا شده است که مربوط به دوران قبل از تاریخ بوده بطوریکه سر این دست بندها به وسیله ضربات چکش، جوشکاری شده بودند. در جواهرات قدیمی ذرات ریز طلا را به وسیله صمغ درخت و نمک مس به هم چسبانده سپس آن را آتش می زدند. در اثر حرارت حاصل از سوختن صمغ درخت، فلز مس احیاء شده و با طلا ترکیب می شد و بدین ترتیب جوشکاری قطعات ریز طلا انجام می گرفت.

## Slide 3: مقدمه ای بر جوشکاری
جوشکاری به صورت امروزی در قرن نوزدهم اهمیت بیشتری پیدا نمود و پیشرفت کرد. در سال 1887 میلادی برنوداس روسی از قوس الکتریکی و الکترود ذغالی برای جوشکاری استفاده نمود و بعد از آن اسکاویافوف الکترود فلزی بدون روپوش (روکش) و قوس الکترونیکی را برای جوشکاری به کار گرفت.
امروزه بیش از صد روش جوشکاری، برش کاری و لحیم کاری اختراع شده و جوشکاری را به عنوان یک شاخه علمی مطرح نموده است و دارای شاخه های متعددی در زمینه فرایندهای جوشکاری، طراحی، بازرسی، متالوژی و غیره می باشد و جمعیت زیادی را در این صنعت مشغول به کار نموده است.

## Slide 4: مقدمه ای بر جوشکاری
عمل ایجاد پیوند بین اتم های دو جسم را جوشکاری گویند. این پیوند می تواند بین دو فلز هم جنس و یا غیر هم جنس، بین فلز یا غیر فلز و یا بین دو ماده غیر فلزی (پلاستیک) انجام شود.
عمل جوشکاری می تواند با حرارت و یا بدون حرارت، با فشار و یا بدون فشار، با ماده کمکی یا بدون آن انجام شود.
جوشکاری از نظر نقطه ذوب به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود:
1- جوشکاری غیر ذوبی
2- جوشکاری ذوبی

## Slide 5: مقدمه ای بر جوشکاری
» جوشکاری غیر ذوبی:
در این روش بدون ذوب لبه های اتصال، عمل جوشکاری انجام می شود.
» جوشکاری غیر ذوبی به دو دسته زیر تقسیم می گردد:
الف) بدون استفاده از حرارت
ب) با استفاده از حرارت

## Slide 6: مقدمه ای بر جوشکاری
» جوشکاری غیرذوبی بدون استفاده از حرارت:
در این روش قطعات در دمای محیط توسط ضربه یا فشار به یکدیگر جوشکاری می شوند. مانند جوشکاری انفجاری، جوشکاری التراسونیک، جوشکاری با ضربات چکش، جوشکاری توسط غلتک کاری.
» جوشکاری غیر ذوبی به وسیله حرارت:
در این روش قطعات تا دمای خمیری شدن حرارت داده می شوند سپس توسط فشار با ضربه عمل جوشکاری انجام می گیرد. مانند جوش آهنگری و جوش غلتک کاری گرم.

## Slide 7: مقدمه ای بر جوشکاری
» جوشکاری ذوبی
در این روش با استفاده از حرارت لبه های اتصال ذوب شده و سپس با استفاده از ماده کمکی و یا بدون آن عمل جوشکاری انجام می شود. مانند جوشکاری اکسی گاز که از حرارت حاصل از سوختن یک گاز سوختنی مانند استیلن با اکسیژن، لبه های کار به دمای ذوب رسیده و در هم ادغام می گردند و پس از منجمد شدن عامل جوشکاری انجام می شود و یا مثل جوشکاری با قوس الکتریکی نظیر جوشکاری برق، تیگ، زیر پودری و پلاسما.

## Slide 8: مقدمه ای بر جوشکاری
» منابع حرارتی مورد استفاده در جوشکاری:
1- شیمیائی
2- الکتریکی
3- نوری

## Slide 9: مقدمه ای بر جوشکاری
» منبع حرارتی شیمیائی:
از فعل و انفعالات شیمیائی می توان برای تولید حرارت استفاده نمود مانند عمل سوختن گازهای سوختنی با اکسیژن یا جوشکاری ترمیت که از واکنش بین پودر آلومینیوم و اکسید آهن حرارت زیادی ایجاد شده و باعث ذوب و احیاء اکسید آهن می گردد و آهن مذاب حاصل برای جوشکاری بکار می رود.

## Slide 10: مقدمه ای بر جوشکاری
» منبع حرارتی الکتریکی:
از انرژی الکتریکی می توان برای جوشکاری مقاومتی، جوشکاری با قوس الکتریکی استفاده نمود.
» منبع حرارتی نوری:
انرژی نوری در جوشکاری با لیزر از یک شعاع نوری متمرکز با انرژی زیاد استفاده می گردد.

## Slide 11: مقدمه ای بر جوشکاری
انواع اتصالات:
در صنعت، هر سازه فلزی از قطعات مختلف ریخته گری شده، نورد کاری شده و ماشین کاری شده ساخته می شود و این قطعات به روشهای مختلفی به یکدیگر متصل می گردند که عبارتند از پیچ، پرچ، خار، پین، لحیم و جوش.
روش های فوق بطورکلی به سه دسته تقسیم بندی می شوند:
الف) اتصال موقت
ب) اتصال نیمه موقت
ج) اتصال دائم

## Slide 12: مقدمه ای بر جوشکاری
» اتصال موقت
به اتصالی گفته می شود که در صورت جدا نمودن عامل اتصال ( پیچ، پین و خار) به فلز پایه و عامل اتصال آسیبی وارد نمی گردد.
» اتصال نیمه موقت
به اتصالی گفته می شود که در صورت جدا نمودن عامل اتصال (پرچ و لحیم) فلز پایه صدمه ای نمی بیند ولی عامل اتصال از بین می رود.

## Slide 13: مقدمه ای بر جوشکاری
» اتصال دائم
به اتصالی گفته می شود که در صورت جدا نمودن عامل اتصال (جوش)، هم فلز پایه و هم عامل اتصال آسیب می بیند.
** مزیت اتصال موقت نسبت به اتصال دائم آن است که کمترین عیب احتمالی را دارد، در صورتیکه در اتصال دائم نظیر جوشکاری عیوب مختلفی ایجاد می گردد.

## Slide 14: مقدمه ای بر جوشکاری
» مزایای اتصال دائم
1- استحکام بالا.
2- امکان آببندی.
3- با سرعت بالا انجام می شود.
4- نیاز به آماده سازی کمتر.
5- عدم شل شدن به مرور زمان.

## Slide 15: مقدمه ای بر جوشکاری
» لحیم کاری
لحیم کاری یک توع اتصال نیمه موقت می باشد و به دو دسته زیر تقسیم بندی می شود:
1- لحیم کاری نرم
2- لحیم کاری سخت

## Slide 16: مقدمه ای بر جوشکاری
در لحیم کاری از یک فلز سیال با نقطه ذوب پایین تر از فلز پایه جهت اتصال استفاده می شود. ابتدا لبه های قطعات فلزی را تا دمای بالاتر از نقطه ذوب فلز لحیم حرارت داده سپس فلز لحیم را اضافه می نمایند. فلز لحیم ذوب شده و در شکاف بین دو قطعه جاری می گردد و در پستی و بلندی های سطح فلز قرار گرفته و پس از انجماد باعث عمل اتصال می گردد. اگر نقطه ذوب فلز لحیم کمتر از 450 درجه سانتیگراد باشد لحیم کاری نرم و اگر بالاتر از 450 درجه سانتیگراد باشد لحیم کاری سخت نامیده می شود.